# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      石磨面粉生产，进口小麦面粉加工项目

建设单位（盖章）：新疆恒磐食品科技有限公司

编制日期：   2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石磨面粉生产，进口小麦面粉加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-653102-13-03-055448 |
| 建设单位联系人 | 陈磊 | 联系方式 | 15770172999 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号 （详见附图1项目区地理位置图、附图2项目区卫星影像及周边关系图） |
| 地理坐标 | （东经：76度1分13.718秒，北纬：39度33分10.452秒） |
| 国民经济 行业类别 | 小麦加工C1312 | 建设项目 行业类别 | 15 谷物磨制131*--年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 喀经开发区促备案[2020]44号 |
| 总投资 （万元） | 6000 | 环保投资 （万元） | 137.6 |
| 环保投资占比（%） | 2.29 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7441 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划 情况 | 规划文件名称：《喀什经济开发区总体规划方案（2011-2030）》； 审查机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅； 审查文件名称及文号：《关于对喀什经济开发区总体规划方案的审查意见》（新建规函〔2012〕51号），2012年3月14日。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》； 审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅； 审查文件名称及文号：关于《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》的审查意见，（新环函【2014】605号），2014年5月20日。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与园区划符合性分析 ① 规划概述 喀什经济开发区规划总用地面积50平方千米（含新疆生产建设兵团6平方千米）。其中，喀什市境内40平方千米，包括空港产业物流区、城北转化加工区以及城东金融贸易区三个片区；位于克州乌恰县境内的伊尔克什坦口岸园区10平方千米，包括进出口商品物流仓储集散中心、进出口产品加工区以及商贸综合服务区。本次规划环境影响评价范围以规划区域内部为主，兼顾周边地区和环境敏感目标。 ② 用地符合性分析 根据《喀什经济开发区总体规划》（2011-2020），喀什经济开发区总体空间布局为“两心、三区、多板块”的整体空间架构。两心是指北部交通物流中心和新城商贸金融中心，三区是指空港产业物流区、城北转化加工区以及城东金融贸易区，多板块是指依据城市功能分区及生态系统框架，结合喀什主体园区空间布局及产业发展设想，在三大片区的基础上，划分为十四个功能板块，分别为高新技术产业园、新兴产业园（空港产业物流区）、综合保税区（出口加工）、商贸及生产服务中心、特色消费品工业园、物流（铁路）功能区、新兴产业园（城北转化加工区）、装备制造产业园、特色资源加工产业园、金融服务区、综合配套服务区、国际旅游购物区、教育研发及文化创意功能区、国际商贸功能区。本项目位于喀什地区喀什经济开发区综合保税区，为小麦加工建设项目，符合《喀什经济开发区总体规划》（2011-2030）中综合保税区的产业定位。 与园区规划环评符合性分析 根据《关于喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书的审查意见》（新环函【2014】605号），对于入园项目提出以下要求：① 坚持实行入区企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符的项目一律不得入区，对于入区的建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度；② 加快基础设施建设，先行完成给排水管网、污水处理设施和集中供热设施设计，并按规划优先建设，生活、生产废水须经处理达到相应标准后方可排入开发区下水管网；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处理和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置；③ 严格设置园区企业的环境准入标准，各入区企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平。根据园区产业定位和用地布局，对不符合规划要求的企业按计划进行搬迁；④ 大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水综合利用方案，提高资源利用效率。严格落实污染物总量控制要求，提出区域污染物总量消减的具体方案及保障措施；⑤ 在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。 根据实际调查，本项目为小麦加工建设项目，与园区产业定位方向相符，现委托第三方机构进行建设项目环境影响评价，建设期间会严格执行建设项目“三同时”环境管理制度；本项目生产过程中无危废产生；本项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止建设的项目，也不属于高污染、高耗能产业，本项目运营过程中会严格按债清洁生产要求不断改进生产工艺等；生产过程中会制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水综合利用方案；本项目正常运营后会编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练。 综上所述，本项目符合《关于喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书的审查意见》（新环函【2014】605号）中相关要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类，也不属于鼓励类和淘汰类，本项目符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，根据现场勘查，其东侧为园区道路，南侧、西侧和北侧为综合保税区标准化厂房；新疆恒磐食品科技有限公司已与喀什综合保税区管理委员会签订了拟建项目建设用房5号保税库的租赁协议（详见附件4），项目用地为工业用地，工程选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊功能生态区。调查期间，评价区内未发现珍稀濒危野生动植物等敏感保护目标，项目选址无重大限制因素。 喀什经济开发区综合保税区周边有规划建设好的道路，项目所在片区交通便利、市政供排水、供电等设施齐全，固体废物可得到妥善处理。项目所在区域环境质量现状能满足本项目的建设，建设单位只要严格落实本报告表中所提的污染防治措施，则项目的建设和运营不会改变评价区域的环境功能。 根据现场踏勘及走访调查，项目200m评价范围内无生产性质的企业，项目区域无大型的化工厂等重污染企业。 综上，项目选址符合区域总体规划和布局，即选址合理。 3、选址与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 项目选址与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中要求符合性分析如下： 表1-1 项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求符合性分析 序号 （GB14881-2013）中相关要求 本项目建设情况 符合性 1 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，其东侧为园区道路，南侧、西侧和北侧为综合保税区标准化厂房。项目所在区域环境质量良好，周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。 符合 2 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目未选在易发生洪涝灾害的地区，周围无虫害大量孳生的潜在场所。 符合 3 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 项目厂区内道路和空地均采用混凝土硬化；厂内绿化设计合理，生产车间周边不设绿化。 符合 4 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 厂区内各功能区分区明确。 符合 5 厂区应有适当的排水系统。 项目无生产废水产生，生活污水排入园区下水管网。 符合 6 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。 项目办公生活区不设置食堂、宿舍 符合 因此，本项目选址符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。 4、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发【2021】18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-1，附图3：新疆维吾尔自治区“三线一单”图。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区 管控方案》符合性分析一览表 生态环境分区管控方案要求 项目情况 符合性 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，占地为工业用地，不涉及生态红线保护区域。 符合 环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有生，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目运营期无废水产生，本项目施工期仅安装设备，经过相应的环保设施处理后对区域环境空气质量影响较小。施工期划定施工区域，强化施工管理，尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积，并做好防风固沙工作，运营期认真贯彻生态恢复工作，采取以上措施后对土壤环境风险得到进一步管控。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为小麦加工建设项目，正常运营仅消耗少量电力，本项目的建设有利于减少资源消耗量。 符合 负面清单 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。 本项目为小麦加工建设项目，不属于《市场准入负面清单草案（2020版）》中的禁止类及限制类项目，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》中的禁止类及限制类。 符合 4.2与《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，属于喀什经济开发区重点管控单元（管控单元编码ZH65310120001），详见附图4：喀什地区“三线一单”图，本项目与喀什市环境管控单元生态环境准入清单（一般管控单元）的管控要求符合性分析详见表1-2。 表1-2 本项目与《喀什地区“三线一单”生态环境分区 管控方案》符合性分析 喀什经济开发区重点管控单元 本项目 符合性 空间布局约束 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A1.3-1、A1.3-2、A1.3-3、A1.3-7、A1.4-1、A1.4-2、A1.4-3、A1.4-4、A1.4-6”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.1-3、A6.1-5”的相关要求。 3. 项目准入必须符合《新疆喀什噶尔河流域恰克玛克河河道岸线保护与利用规划》相关要求，禁止在河道岸线保护范围建设可能影响防洪工程安全和重要水利工程安全与正常运行的项目。允许开展防洪工程建设，以及生态治理工程建设。因防洪安全、河势稳定、供水安全及经济社会发展需要必须建设 的堤防护岸、河道治理、取水、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等工程，须经科学论证，并严格按照法律法规要求履行相关审批程序。不得在保护范围内倾倒垃圾和排放污染物，不得造成水体污染。 本项目为小麦加工建设项目，位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，占地为工业用地，不在恰克玛克河河道岸线建设，不会影响防洪工程安全和重要水利工程安全，本项目不涉及生态红线保护区域，本项目建设符合喀什地区总体管控要求。 符合 污染物排放管控 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A2.3-3、A2.3-4、A2.3-5、A2.3-8、A2.4-2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 3. 恰克玛克河的目标水质为Ⅲ类。 4. 加强河流沿岸的截污，区域污水管网应按规划管线实施，提高污水收集率，避免污染物入河，保证河流水质不受污染。 5. 促进垃圾减量化，无害化、资源化。 6. 加快污染治理步伐、集中供热企业脱硫除尘改造、提高水泥行业除尘效率，采取有效的治理技术措施，实施污染治理工程，严格各类大气污染源的环境监督管理。 本项目施工期无废水外排；无生产废水产生，生活污水排入园区下水管网，最后由喀什市第二污水处理厂处理，不会将废水流入恰克玛克河。一般固废垃圾采用减量化，无害化、资源化，施工期划定施工区域，强化施工管理，尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积，并做好防风固沙工作，运营期认真贯彻生态恢复工作，加强管理后对周边环境影响较小。 符合 环境风险防控 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A3.1、A3.2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关管控要求。 3. 完善突发环境污染事故、重点流域应急预案。 4. 做好绿化工作，加强防护林的建设，减少就地起尘。 5. 开展建设用地污染风险重点管控企业土壤监督性监测工作，重点监测对环境影响较大的特征污染物。 本项目为小麦加工建设项目，建成后会及时编制突发环境应急预案，并定时的开展演练，定期开展风险排查，及时发现隐患，排除隐患。会定期开展建设用地污染风险重点管控企业土壤监督性监测工作，并重点监测对环境影响较大的特征污染物。 符合 资源开发利用效率 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A4”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4-2”的相关要求。 本项目为小麦加工建设项目，符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求。 符合 综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》，二、工作目标： 总体目标：经过努力，到 2017 年实现全区城市空气质量总体改善，其中乌鲁木齐市等重点城市重污染天气大幅度减少，空气质量明显好转；其他城市空气质量逐步改善。力争再用五年或更长时间，基本消除重污染天气，全区城市空气质量明显改善。 具体指标：到2017年，乌鲁木齐市可吸入颗粒物浓度比2012年下降25%以上，昌吉市、阜康市、五家渠市、奎屯市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，乌苏市、石河子市、伊宁市、和田市、喀什市、阿克苏市、阿图什市、库尔勒市、吐鲁番市、哈密市可吸入颗粒物浓度比2012年下降5%，克拉玛依市、塔城市、博乐市、阿勒泰市可吸入颗粒物浓度保持2012年水平。 本项目为小麦加工建设项目，位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号；项目所在喀什地区属于空气环境质量不达标区，本项目原粮接收清理过程、小麦清理过程、制粉过程和打包过程均有粉尘产生，经集气罩收集后送入高压脉冲袋式除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放，则项目产生的粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）的要求，采取以上措施后对项目区喀什市大气环境影响较小，因此符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目为新建项目，其中建筑面积7441m2，租赁综合保税区现有标准化厂房进行设置，设置4条小麦加工生产线及办公设施，项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号 名称 组成 内容及规模 备注 1 主体 工程 生产厂房 彩钢结构，建筑面积2480m2，内设1条日处理330吨小麦生产线（含毛粮接收、清粮、制粉、打包等工序），生产线为竖向布置，物料为自上而下、提升、再自上而下流动方式，即每层都设有制粉间和清理间。一层设卸粮坑、控制室、初清间、清理间、杂质粉碎间、制粉间、空压机室、消毒室、更衣室、打包间；二层设吊物洞、控制室、初清间、清理间、制粉间、配电室、打包间；三层设清理间、制粉间、吊物洞；四层设清理间、制粉间、吊物洞；五层设清理间、制粉间、吊物洞；顶层设吊物洞和水箱间（消防水箱）；包装间；办公参观区。 依托 2 储运工程 原料 库房 1F，彩钢结构，建筑面积2480m2，用于设置原粮库房及清理车间 依托 成品 库房 1座，1F，彩钢结构，建筑面积2480m2，用于成品面粉储存 包材库 1座，1F，彩钢结构，建筑面积134m2，设置包材库 运输 汽车运输 3 辅助工程 办公室 设置办公区，砖混结构，建筑面积134m2 依托 换衣室 设置换衣间，砖混结构，建筑面积134m2 化验室 设置化验室，砖混结构，建筑面积134m2 4 公用 工程 供水 由喀什经济开发区市政供水管网供给 依托 供电 由喀什经济开发区国家供电电网供给 供热 本项目生产无需供热，冬季生活采用电采暖 排水 由化粪池接入园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理 5 环保 工程 废气 原粮接收、输送、清理、制粉、打包等过程中均设置除尘风网、高压脉冲除尘器对各产尘点产生的含尘废气进行净化处理。经高压脉冲除尘器净化处理后经1根15m高排气筒排放。另外要求各产尘点设置集气罩，不能有可见烟尘外逸；密闭输送带或输送机等输送廊道；卸料点设置集气罩或密闭罩；路面硬化；加强车间通风。 废水 由化粪池接入园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理 噪声 主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声。 固废 一般固废 沙石等收集后外售用于铺路或制砖；麦壳、渣料收集后外售用于饲料加工；废包装袋收集后定期外售；除尘器收集的粉尘分类集中收集后，灰尘部分由喀什市环卫部门清运填埋处置，面粉部分外售用于饲料加工。 生活垃圾 集中定点收集至厂区内的封闭垃圾箱，定期由喀什市环卫部门清运填埋处置。 2、主要设备 本项目运营后主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号 名 称 规 格 数 量 备 注 1 高效振动筛 60型 1台 带布筒 2 筛打去石组合机 80型 1台 185X100 3 洗麦机 2T 1台 出口185X100 4 打麦机 35X85 1台 / 5 平面回转筛 50型 1台 带布筒 6 低压风机 4-72-4#5.5KW 1台 2－5.5KW 7 小提升机（带接口螺丝及发货件） 皮带总长54米 4台 2m10根，1m2根，0.5m2根 8 润麦绞龙（带搅龙托架6个） 8.8m下面3个出口 1台 带6-1.5KW电机架Ф350B2轮 9 出仓搅龙 9.5m上面3个进料口 1台 带6-1.5KW电机架Ф350B2轮 10 磁选器 / 2台 带吸铁石16个 11 大磨盘石磨 （山东差速器） 1米 24台 12 1B钢磨带磨架 （带皮带轮罩） 6F-2250带下料斗 1台 18牙、40/70、1:10、290B3 13 高效平筛 83 3部 带7个管卡 14 高压风机 6-30-6# 1台 2-11KW 15 小分级筛 B20目，1台，装Ф200B2轮1件，Ф70A1轮1件，小轮装外面，2B24目，2台，一台装Ф200B2轮2件，一台装Ф200B2轮1件Ф70A1轮1件，小轮装外面，3B22目，4B50目，各1台，各装Ф200B2轮1件，Ф70-Ф28A1轮1件，小轮装里面 5台 1 16 面绞龙 L10米出料口150 2条 装Ф350B2轮1件 17 闭风器 210 11台 长轴带玻璃管 18 配面器 / 12台 / 19 大棚板 / 1套 6件+12块 20 栏杆 / 1套 带管卡 21 小棚板 / 1套 4件 22 大立柱 L3000 1套 14根 23 小立柱 L2400 1套 10根 24 楼梯 L5050 1套 带平台 25 斜支撑 / 42件 28+7+7 26 链轮带套 Ф28 2件 面绞龙 27 链条 / 1条 / 28 磨上调料斗 50 1件 / 29 除尘方箱 24孔 1套 1套2件 30 绞龙托架 83 6件 一个带电机位置 31 双接面柜 / 1件 带接麸位置 32 面提升机（带发货件） 2米机筒2个、0.5米机筒1个、皮带11米 1台 4.5米 33 电子称 含主机、进斗、缝机、架、床、机头 1套 / 34 气泵 / 1台 / 35 偏心接面器 / 2件 / 36 面磁选器 / 2件 / 37 50钢磨粮仓 / 1件 / 38 沙克龙 Ф350 1件 / 39 Ф300 10件 右旋4件 40 钢磨磨斗接料器 Ф90 1件 41 大口圆口接料器 Ф80 10根 其中6个长方口、4个大方口 42 小分级筛出料咀 120X80 5件 / 43 小分级筛出料咀变管 120X80变Ф120 5件 / 44 出料咀三通 Ф120三叉 9件 外购（预质）带管卡18个 45 配面三通 同配面器 6件 带能调节的固定罗丝 46 小分级筛下料斗 620X320-Ф150 5件 其中3个正斜，2件偏斜 47 弧形管 Ф90，R500 1根 / Ф80，R500 10根 / 48 弯头 Ф300 5件 / Ф120 11件 / Ф120，2节 53件 / 49 主风管 Ф300-Ф260，L2000 1根 δ0.7，两头法兰 Ф260-Ф230，L2000 1根 δ0.7，两头法兰 Ф230-Ф200，L2000 1根 δ0.7，两头法兰，Ф200封堵 50 直管 Ф300，L2000 3根 δ0.7，两头法兰 Ф300，L1000 2根 / Ф120 112根 / Ф90 9根 / Ф80 80根 / 51 带插直管 Ф120 11根 / 52 风机出口变头 Ф300-300X150 1件 两头法兰 53 布筒进口变头 Ф300-200X610 1件 两头法兰 54 平筛出料咀 83型，正 7件 / 83型，斜 8件 / 55 水平输送器 1.3米长 7件 / 56 提升机出口变管 / 1件 / 57 目视管 / 9个 / 58 Ф120变Ф150 / 2个 / 59 镀锌板 δ0.5 7m / 60 焊锡 / 2根 / 61 备用筛芯 / 3个 / 62 海棉 / 6平方 / 63 布筒 / 24个 / 64 小布筒 / 23个 / 3、生产规模、产品及原辅材料 （1）本项目主要产品为面粉，主要产品及产量见表2-3。 表2-3 项目产品和副产品 类型 名称 产量（t/a） 生产时间（h） 产品 面粉 100000 2700 副产品 麸皮 29333.3 2700 次粉 17333.3 2700 （2）原辅材料 表2-4 项目原辅材料 序号 名称 用量 1 原粮 133333.33t/a 2 专用包装袋 125万个 3 用水 3190m3/a 4、总平面布置 （1）总平面布置 本项目区主要包括生产区、办公区和辅助设施区，办公区布置在南西侧；生产区布置在厂区东侧，设置4条小麦加工生产线及包装区；中部设置原料库与清理车间；西侧设置成品库，用于成品面粉储存。 （2）总平面布置合理性分析 本项目厂区内部各区域由环形道路连接，项目区内布置集中紧凑，与现有地形相结合，节省用地，物流顺畅。本项目所在区域常年主导风向为西风，由总平面布置示意图可知生产区位于生活区侧风向，运营过程对生活区影响较小。 综上所述，厂区内部各区域均有道路连接，项目区内布置集中紧凑，与现有地形相结合，节省用地，物流顺畅，项目区整体布局是较为合理的。项目区总平面布置示意图详见附图5。 5、劳动定员和工作制度 劳动定员：根据项目工艺技术特点，项目总定员66人。 工作制度：年工作300天，采用一班制，每班9h。 6、公用工程 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，根据现场勘查，喀什经济开发区综合保税区周边有规划建设好的道路，项目所在片区交通便利、市政供排水、供电等设施齐全。 （1）供排水 本项目用水主要为生产润麦用水、办公生活用水和未预见用水，由腰站子村供水管网供给。 ① 生活用水和排水：项目劳动定员为66人，均不在在项目区内食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》确定，本项目住宿职工人均用水量为50L/人·d，本项目全年有效生产运营300d，则项目员工办公生活用水量约为3.3m3/d（990m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为2.64m3/d（792m3/a），经园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理。 ② 生产用水和排水：项目生产用水主要为生产润麦用水，根据企业提供资料显示，项目年处理小麦146666.6t/a，用水量按小麦含水量的1.5%计，则润麦生产用水为2200m3/a（7.33m3/d），损耗量约为12%（264m3/a），进入小麦水约1936m3/a（6.45m3/d），随产品带走，无废水产生。 本项目用、排水情况见表2-5。 表2-5 用、排水标准及情况 用水类别 用水量m3/a 消耗量m3/a 排水量m3/a 备注 生活用水 990 198 792 排水管网 生产润麦用水 2200 264 1936 / 合计 3190 462 2728 / 本项目给、排水平衡见图6。 图6 本项目给、排水平衡图（单位m3/a） （2）供电 本项目用电主要为照明用电和设备用电等，用电电源由喀什经济开发区国家供电电网供给，经配电室变配电后供给各用电区使用，可满足项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。 （3）供暖 本项目生产无需供热，冬季生活采用电采暖。 （4）通风 生产车间通风采取机械通风和自然通风相结合方式，确保生产车间空气质量满足要求。其他地方均采用自然通风方式。 （5）交通 项目原粮通过汽车运输至项目区，产品及副产品通过汽车运输至市场，运输线路为喀什经济开发区综合保税区现状市政道路。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程 本项目施工期主要工艺流程及产污环节见图7。 图7 施工期工艺流程及产污节点图 运营期工艺流程 1、本项目面粉生产工艺流程及产污环节见图8。 图8 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目年处理小麦146666.6t，产品为面粉，副产品为麸皮和次粉。项目主要生产工艺包括原粮接收清理过程、小麦清理过程、制粉过程和打包过程。 原粮接收清理过程：进厂小麦经检质计量后卸料，卸料经料斗过程后经提升机入高效平面旋振筛筛分出杂质，筛分后经循环风选器风选，经过初清之后的小麦经输送机进入原料库房。 小麦清理过程 本项目小麦清理过程采用干法清理，不设洗麦机，即采用三次筛选、两次打麦、两次去石、精选除荞、刷麦、三次磁选、两次着水及风选工序，可充分的清理，以保证入磨麦的质量达到制粉工艺的要求。具体清理过程如下： 从原粮库出库后的小麦根据类型、品质等进行合理搭配，保证制粉工艺的稳定。经配麦器合理搭配后的小麦经螺旋输送机送入斗式提升机提升，进入振动筛清理出小麦中的大、小杂质，然后入比重分级去石机清理出小麦中的并肩石子，经磁选除去铁钉等磁性金属物，再进入卧式打麦机打击清理出小麦上的麦毛以及与小麦形状较近似的土块等杂质，小麦经打麦机打下麦毛、尘土等杂质后，经二道高效清理筛进一步清理，并由循环风选机精选除去荞麦等杂物，这样经初步清理后的小麦入斗式提升机提升，经着水机着水后入润麦仓润麦，润麦时间一般控制在18-24小时之间，具体时间由技术人员根据小麦性质、季节变化灵活掌握。 经过润麦后的小麦经润麦仓下螺旋输送机输送入斗式提升机提升至磁选器，再一次去除铁钉等磁性金属物，然后进入打麦机，进一步通过打麦机的打击（重打）作用，清理出小麦腹沟中的灰尘、虫蚀粒以及绝大部分麦毛和部分麦胚至回转筛进一步清理，清理后再经进入磁选器，磁选除去铁钉等磁性金属物后，经斗式提升机提升到吸风分离器进行吸风。经过上述工艺处理后的小麦称为净麦，已不含杂质，完全符合入磨小麦的要求，再一次通过喷雾着水机使小麦着水后入螺旋输送机送入净麦柜。 着水机工作原理：清理后的小麦进入进料筒，小麦重量压下均流调节弧板，此时感应开关动作，着水系统电磁阀打开，水流经管道进入着水喷管同时小麦均匀进入着水腔，着水喷管对小麦流层喷水，被着水小麦按切线方向进入着水机倾斜筒体，随着着水机内部旋转曲线叶片对小麦不断搅拌，将其不断均匀推向出料口，这样就达到小麦着水的目的。被着水小麦由出料口连接管和输送设备进入润麦仓顶绞龙后，进入润麦仓润麦。与此同时从出口中分流出的部分小麦经水分测量管进入料调节门，再进入水分测量管，经含水量测试后，通过水分测量管闸门，再进入仓顶润麦绞龙，再入润麦仓。该过程废水产生。 （3）制粉过程 项目采用“轻碾细刮”的制粉方法，以便提取量多质好的粗粒、粗粉，尽量保证麸皮完整，减小麸皮的破碎率，降低面粉的灰分，提高出粉率。 ① 皮磨系统 采用四道皮磨，3皮4皮分粗细，分磨分筛，以提高筛理效率。1至3道为前路皮磨，其作用是把皮、粉剥开，在尽量减少麦皮破碎的情况下，剥离出大量的较好的麦渣、麦心，前路皮磨筛理后，大麸片入后路皮磨，麦渣入清粉机精选，麦心重筛，将麦心中的面粉筛出，粗麦渣入清粉机进一步精选，细麦心和粗粉入心磨研磨成粉。4皮为后路皮磨，采用“磨、打”结合的手段，其作用是进一步剥刮麸片上所粘结的胚乳粒和连麸粉料。4皮大、小麸片入打麸机，利用打麸机的作用将麸皮表面上附着的面粉清理下来进行筛理后进行成品。 ② 清粉系统 清粉机的作用是将前路皮磨获得的大、中、小渣，重筛和渣磨中的粗粉分别进行精选，将纯粉粒、连麸粉粒和麸粉粒分开，然后再分别送到不同的研磨系统进行处理，提取更多的好粉。本工艺采用“特别强调前路物料分级”的制粉新工艺。对1皮、2皮的大、中、小粗粒以及3皮、渣磨和粗心磨的中小粗粒均进行清粉，因而具有清粉范围广、高纯度麦心提取率大、研磨物料周转率低的特点。 ③ 心磨系统 心磨系统的作用是将皮磨、渣磨、重筛和清粉系统取得的麦心和粗粉研磨成面粉在心磨系统的工艺设计上，采取“磨撞均匀出粉的制粉工艺”。本工艺采用磨撞结合的制粉工艺。在心磨系统发挥磨粉机研磨作用的同时，加强了辅助研磨（松粉机）的作用，即前路心磨配强力撞击松粉机，后路心磨配普通撞击松粉机。 ④ 渣磨系统 渣磨系统的作用是处理来自皮磨系统不宜被心磨系统处理的粗粒，经过渣磨系统轻微的剥刮作用，使胚乳从麸皮上剥离，经过筛理将麸皮和胚乳粒分开，为心磨系统提供纯净的粉粒。 ⑤ 配粉：制粉工段产出的基础面粉，压入配粉仓，根据成品面粉质量的需求，按比例进行面粉的混配，混配后的面粉打包入库，配粉仓设计有倒仓功能。便于基粉的保质存储。 （4）打包工段 成品面粉、麸皮、次粉经过螺旋输送机、非连续累计自动称、定量包装机、斗式提升机等输送至打包仓，经打包机打包、皮带输送机、缝包机缝口后输送至成品库码垛贮存。 2、产污环节简述 （1）废气 营运期大气污染物主要为面粉生产过程产生的粉尘，几乎面粉生产线的各个工段都会产生粉尘。具体如下： ① 原粮接收清理粉尘：原粮小麦进厂后经封闭的输送机送至卸粮坑，经振动筛和风选机筛选过程产生粉尘。 ② 清理粉尘：筛分风选、去石、磁选、打麦、精选、刷麦、吸风分离、磁选和入净麦仓过程中有粉尘产生，其中去石机是风筛联合作用的设备，它利用气流对小麦的悬浮作用和特殊筛面的筛理作用分离小麦中的石子类杂质。因此，去石机工作时通风气流的作用是促使石子与小麦的分级，经过上述处理的小麦仍然含有杂质，在去石机的风作用下会产生粉尘。 项目清理过程配套设置高压脉冲除尘器，产生的清理粉尘通过除尘风网和风管收集，经除尘器处理后，通过1根排气筒（DA001）排放。 ③ 制粉粉尘：入磨、筛理、磁选、配粉过程均有粉尘产生。该过程配套设置高压脉冲除尘器，产生的粉尘通过除尘风网和风管收集，经除尘器处理后，通过1根排气筒（DA001）排放。 ④ 打包粉尘：面粉和副产品打包过程有粉尘产生。打包过程配套设置高压脉冲除尘器，产生的粉尘通过除尘风网和风管收集，经除尘器处理后，通过1根排气筒（DA001）排放。 （2）废水：项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。 （3）噪声：各设备运转过程产生的噪声。 （4）固废：筛选、磁选过程会产生沙石、麦壳杂质等。员工日常生活工作会产生生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，根据现场勘查，其东侧为园区道路，南侧、西侧和北侧为综合保税区标准化厂房，新疆恒磐食品科技有限公司租赁喀什综合保税区管理委员会现有标准化厂房进行设置，现场未遗留环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查及评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）要求，环境空气质量现状调查与评价可只调查项目所在区域环境质量达标情况，达标区判定可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，因此本项目基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2020年喀什地区城市空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 （3）环境空气质量达标区判定 喀什市2020年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 项目所在的喀什市2020年空气质量达标区判定结果 污染物 名称 年评价指标 评价标准 （μg/m3） 现状浓度 （μg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 SO2 年平均 60 8 13.33 达标 NO2 年平均 40 28 70.00 达标 PM10 年平均 70 102 145.71 超标 PM2.5 年平均 35 54 154.29 超标 CO 24h平均第95百分位数 4mg/m3 2.6mg/m3 65.00 达标 O3 日最大8h平均第90百分位数 160 121 75.63 达标 项目所在区域空气质量达标区判定结果为：喀什市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、28μg/m3、102μg/m3、54μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为121μg/m3，因项目所在的喀什市环境空气质量现状PM10和PM2.5均有不同程度超标，所以项目所在区域为空气质量不达标区。 （4）特征因子环境质量现状 本次评价采用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司南疆分公司2022年5月24日-5月26日对项目区下风向TSP的现状监测数据。 ① 监测项目：TSP。 ② 监测时间及频率 监测时间：2022年5月24日-5月26日，TSP监测3天，每天监测1次。监测点位示意图详见图9。 图9 项目区监测点位示意图 （5）采样及分析方法 环境空气质量监测中的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行HJ/T193或HJ/T194中要求，分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的污染物分析方法执行。 （6）评价标准及评价方法 评价方法：采用影响因子单项污染指数法进行评价，其数学模式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi—i种污染物的单项污染指数（无量纲）； Ci—i种污染物的实测浓度，mg/Nm3； Coi—i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 （7）现状监测结果统计分析 根据评价计算结果，得出各单项污染指数（Pi），依据Pi值的大小，分别确定其污染程度。TSP现状监测及评价结果统计详见表3-2。 表3-2 TSP监测结果 单位：mg/m3 采样 点位 采样日期 TSP 日均值（mg/m3） 占标率（%） 项目区内下风向 5月19日 0.444 1.48 5月20日 0.439 1.46 5月21日 0.433 1.44 评价标准（mg/m3） 0.3 由上表可以看出，由于当地自然环境所致，根据TSP检测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）（2019年3月1日实施），本项目运营期无生产废水；生活污水经园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理，本项目废水不与地表水体发生直接联系，因此本次不对地表水环境质量进行现状调查。 3、地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 4、声环境质量现状与评价 为了解项目区声环境质量现状，建设单位委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司南疆分公司于2022年05月24日~25日对项目区及周边环境的声环境现状值进行监测。 （1）监测点位布置 分别在项目区东、南、西、北边界外1m处及北侧喀什欧利柯智能科技、西南侧消杀室处各设1个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测布点见图9。 （2）监测因子 昼间、夜间的等效连续A声级。 （3）监测方法 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行监测。 （4）评价标准与评价因子 评价标准：本项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 评价因子：等效连续A声级 （5）监测结果及现状评价 声环境现状监测及评价结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 测点编号 测点位置 时段 监测结果 dB（A） 标准值 dB（A） 评价结果 1 项目区东侧边界外1m 昼 45 65 达标 夜 41 55 达标 2 项目区南侧边界外1m 昼 44 65 达标 夜 40 55 达标 3 项目区西侧边界外1m 昼 45 65 达标 夜 39 55 达标 4 项目区北侧边界外1m 昼 46 65 达标 夜 38 55 达标 5 北侧喀什欧利柯智能科技 昼 44 65 达标 夜 39 55 达标 6 西南侧消杀室 昼 46 65 达标 夜 40 55 达标 根据监测结果分析可知，项目区及周边居民点昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号。根据现场调查及资料收集，本项目占地范围内及厂界外500米范围内没有国家和自治区级保护野生动植物分布。 项目区内空地地表有少量杂草，受人为活动影响，项目区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如为麻雀、老鼠等小型动物，没有国家及自治区级保护动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。 2、声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布。 3、地表水环境：项目区厂界外500米范围内无天然的地表河流与水体。 4、地下水环境：本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境：本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）及无组织排放标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）。 2、废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值要求，具体详见表3-4； 表3-4 《污水综合排放标准》表4三级排放标准限制 单位：mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 SS 氨氮 颗粒物 6~9 ≤500 ≤300 ≤400 / 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；营运期项目区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，不建议本项目设总量控制指标。 本项目产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，经下水管网，进入喀什市第二污水处理厂处理。所以本项目产生的废水污染物COD和NH3-N的总量指标可不计入总量控制，将计入喀什市第二污水处理厂总量控制指标中，因此不申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境保护措施 本项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区综合楼5楼511号，新疆恒磐食品科技有限公司租赁喀什综合保税区管理委员会现有标准化厂房作为拟建项目生产区，由于施工单位只进行设备安装，项目整体施工工程量较小，在施工期间，可采取以下措施： 1.1施工期大气环境保护措施 施工期生产设备运输车辆行驶产生的扬尘，采取低速行驶、适量洒水降尘的措施减缓其对周围环境的影响；化粪池与三级沉淀池施工工地周边必须设置硬质围墙或围挡，对挖掘作业面进行适当喷水，使其保持一定湿度，以减小扬尘；及时清运挖出的土方及建筑垃圾，防止长期堆放、表面干燥引起的扬尘，各种建筑材料统一堆存，水泥、石灰等设专门防雨棚堆放，并尽量减少搬运环节，搬动时要轻举轻放，防止包装袋破裂；施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量产生不利的影响。 1.2 施工期水环境环境保护措施 施工期不设置施工营地，由于施工单位只进行设备安装，项目整体施工工程量较小，设备安装1个月完成后，其余时间为设备调试，施工周期短，调试人员少，园区设施齐备，可利用园区现有公厕，施工期不考虑施工人员的生活污水，施工无废水产生。 1.3 施工期噪声环境环境保护措施 施工期噪声主要为设备碰撞发出的噪声及人员交谈声，源强比较低，经隔声、距衰减后对周边环境影响较小。 1.4 固体废物环境保护措施 施工期产生的固废主要为设备包装废弃物以及施工人员生活垃圾。设备包装废弃物主要成分为减震垫、纸箱等，集中收集后出售给废物回收站；生活垃圾集中收集后交由喀什市环卫部门统一处置。 综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气环境和保护措施 项目运营期间产生的废气污染物主要为粉尘、与车辆尾气。 （1）车辆尾气 运营期运输车辆所排放的废气中含有CO、NOx、THC等污染物，但项目运输车辆量不多，其污染源是分散、流动的，排放源高度低，污染物扩散范围小，项目区开阔，扩散能力较强，因此车辆尾气排放对环境影响较小。 （2）生产粉尘 原粮接收清理过程、小麦清理过程、制粉过程和打包过程均有粉尘产生，本项目废气排放计算参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中“131 谷物磨制行业系数手册”中131 谷物磨制行业系数表，具体系数见表4-1。 表4-1 谷物磨制行业产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产排污系数 小麦粉 小麦 清理、磨制、除尘 所有规模 废气 颗粒物 千克/吨-原料 0.085 一般工业固废 吨/吨-原料 0.005 考虑到本次评价各工序产污系数均以此最不利系数考虑，即清理过程、磨制过程、除尘过程粉尘均参考产生系数计算。本项目年生产300天，日处理小麦300吨以上，年处理原粮146666.6t，除尘器收集效率为90%，则由上表可知，项目生产过程有组织粉尘产生总量约为4.16kg/h（11.22t/a），产生浓度为832mg/m3，经高压脉冲袋式除尘器（处理效率99%，总风量以5000m3/h）处理后由15m排气筒（DA001）排放，有组织排放量为0.125t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为9.23mg/m3，则项目产生的粉尘有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）的要求。 无组织粉尘产生总量为0.462kg/h（1.25t/a），由于小麦生产均在封闭生产车间内，生产过程产生的无组织粉尘由于重力作用及封闭生产车间墙壁的阻挡，部分沉降至地面（约85%），其余无组织逸散到大气中，则生产过程粉尘排放量为0.069kg/h（0.187t/a）。 综上所述，本项目废气污染物产排污及治理措施情况详见表4-1、4-2。 表4-1 本项目废气产生及排放情况 污染物 排放形式 产生 环节 产生情况 排放情况 产生量t/a 速率 kg/h 浓度mg/m³ 产生量t/a 速率 kg/h 浓度mg/m³ 小麦生产工序 有组织 清理、磨制、除尘 11.22 4.16 832 0.125 0.046 9.23 无组织 1.25 0.462 / 0.187 0.069 / 表4-2 废气污染物产排污及治理措施情况 生产 单元 产污设施 产排污 环节 污染物 种类 排放 形式 排放口 污染物防治设施 编号 名称 污染防治设施名称及工艺 是否为可行技术 小麦加工工序 生产设施 清理、磨制、除尘 颗粒物 有组织 / / 集气罩+高压脉冲袋式除尘器+15m排气筒 是 无组织 / / 全封闭生产厂房 是 表4-3 废气污染物排气筒情况 编号 名称 地理坐标 高度 内径 温度 类型 DA001 排气筒 E76°1′13.457″，N39°33′11.090″ 15m 0.5m 20℃ 一般排放口 （2）无组织废气大气环境影响分析 本次采用AERSCREEN对本项目无组织颗粒物排放浓度进行估算，估算模式参数表见表4-3。 表4-4 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/℃ 40.1 最低环境温度/℃ -24.4 土地利用类型 荒漠 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 本项目污染物估算模型参数见表4-5。 表4-5 无组织污染物排放预测参数 污染源 类型 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源排放 高度 年排放小时数 环境温度 排放 工况 评价因子源强 （kg/h） 矩形 面源 生产区 165m 45m 10m 2700h 20℃ 正常 颗粒物：0.069kg/h 根据预测软件估算结果见下表4-6。 表4-6 估算模式预测无组织污染物浓度扩散结果 距离 颗粒物 浓度μg/m3 1 27.85 25 33.75 50 39.17 83 45.48 100 42.10 200 28.31 从表4-6预测结果可以看出，无组织颗粒物厂界排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放浓度限值的要求（1.0mg/m3）。 （3）非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况为脉冲除尘器失效未能有效处理粉尘，污染物排放量会骤然增加的情况，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-7。 表4-7 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源 污染物 排放量kg/h 持续时间 频次 非正常工况 应对措施 小麦 加工 颗粒物 2.08 10min 2 除尘器效率降低至50% 停产检修 由上表可知脉冲除尘器失效情况下会导致污染物排放量骤然增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ① 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ② 定期更换脉冲除尘器中的布袋或滤芯； ③ 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训； ④ 应定期维护、检修除尘器，以保持除尘器的正常运行。 （4）大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目废气污染物监测计划见表4-8。 表4-8 项目运营期大气污染物监测计划 监测位置 编号 监测项目 监测频率 实施单位 打包排气筒 DA001 颗粒物 次/半年 企业自行委托 厂界上风向1个点、下风向3个点 / 颗粒物 次/半年 2、水环境影响分析和保护措施 （1）废水污染源源强核算 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，员工办公生活用水量约为3.3m3/d（990m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为2.64m3/d（792m3/a），经园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理。类比我国一般城市生活污水的主要污染物浓度范围，本项目废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，其产排情况见表4-9。 表4-9 生活污水污染因子产排情况一览表 项 目 CODCr SS BOD5 NH3-N 废水量（m3/a） 792 产生/排放浓度（mg/L） 350 220 200 35 产生/排放量（t/a） 0.277 0.174 0.158 0.0277 GB8978-1996表4中三级标准 500 300 400 -- 生活污水产生浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准排放至喀什市第二污水处理厂统一处置，本项目废水排放情况见表4-10。 表4-10 废水污染物排放口情况 编号 名称 地理坐标 类型 排放方式 排放去向 W1 排水口 E76°1′13.882″，N39°33′9.912″ 一般排放口 间接排放 喀什市第二污水处理厂 （2）废水监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于登记管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目废水监测计划见表4-11。 表4-11 废水监测计划一览表 监测对象 监测因子 监测频次 执行标准 生活废水排口 pH、CODcr、BOD5、NH3、SS、动植物油 次/年 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 （3）废水排放可行性分析 喀什市第二污水处理厂位于喀什地区喀什市多来提巴格乡15村8组，该污水处理厂2020年10月19日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于喀什市城北新区排水基础设施建设项目一期工程环境影响报告书的批复》（新环审【2020】204号），（详见附件7），该污水处理厂已正常运营，采用“改良型氧化沟工艺+二沉池出水+混凝沉淀+过滤+消毒工艺+二氧化氯进行接触消毒”工艺，近期设计规模日处理3.2万m3，进水水质要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目运营期排放生活污水量总计为2.64m3/d（792m3/a），在喀什市第二污水处理厂服务范围及处理负荷的范围内，对污水厂影响很小。根据实际调查，喀什市第二污水处理厂环保手续齐全，目前正常运营，因此可接受本项目生活污水。 3、噪声影响分析和保护措施 （1）噪声声源 项目建成后主要噪声源为各类筛、提升机、输送机、磨粉机、配麦器、风选器、打麦机、去石机、磁选器、风机、着水混合机、缝包机、包装机、配粉器、松粉机、打麸机、清粉机、码垛机、空压机、高压脉冲除尘器等设备、设施运行噪声，声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-12。 表4-12 项目噪声源强 声源名称 数量 1m处工作声级 声源位置 排放方式 隔声降噪措施 降噪后叠加声级 各类筛 10台 90dB（A） 生产车间 室内连续 设置减振垫、车间结构隔声等 75.61dB（A） 提升机 15条 78dB（A） 生产车间 室内连续 输送机 21条 75dB（A） 生产车间 室内连续 磨粉机 13台 83dB（A） 生产车间 室内连续 风选器 2台 75dB（A） 生产车间 室内连续 打麦机 2台 87dB（A） 生产车间 室内连续 去石机 2台 75dB（A） 生产车间 室内连续 磁选器 3台 70dB（A） 生产车间 室内连续 风机 8台 90dB（A） 生产车间 室内连续 着水混合机 2台 83dB（A） 生产车间 室内连续 配麦器 16台 70dB（A） 生产车间 室内连续 缝包机 3台 78dB（A） 生产车间 室内连续 包装机 2台 80dB（A） 生产车间 室内连续 色选机 1台 75dB（A） 生产车间 室内连续 松粉机 10台 80dB（A） 生产车间 室内连续 打麸机 3台 85dB（A） 生产车间 室内连续 清粉机 6台 80dB（A） 生产车间 室内连续 码垛机 1台 80dB（A） 生产车间 室内连续 空压机 1台 90dB（A） 生产车间 室内连续 高压脉冲除尘器 4台 90dB（A） 生产车间 室内连续 选取低噪声设备、给高噪声设备配置削声减噪装置等可有效降低设备噪声。 （2）预测方法 噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 （4）噪声影响预测模式 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声源（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8000Hz的8个倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下式计算。 （1） 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。 （2） 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： （3） 点声源的几何发散衰减 ① 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： （4） 上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： （5） 如已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则（3）等效为下式（6）或式（7）； （6） （7） 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。产噪设备通过距离衰减、厂房隔声等降噪，项目噪声预测结果详见表4-13。 表4-13 厂界噪声和敏感目标处噪声预测结果 噪声源 噪声设备 降噪后叠加声级 dB（A） 方位 声源至厂界m 预测值 dB（A） 生产 车间 生产设备 75.61 东 15 52.08 南 18 50.50 西 20 49.59 北 26 47.31 由上表可知，建设项目投入运营后，夜间不生产，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB（A）。 （5）噪声防治措施 为进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： ① 在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染； ② 加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时安装防震垫，吸声等降噪设备； ③ 定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高； ④ 项目设备产生的噪声对操作人员的影响较大，应对操作人员采取佩戴耳塞、控制噪声接触时间等必要的噪声防护措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度。 通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内，即对周边环境影响和工作人员较小。 （6）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目噪声监测要求见表4-14。 表4-14 噪声监测要求一览表 监测对象 监测因子 监测频次 厂区边界四周 噪声 1次/季度 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）生活垃圾 本项目劳动定员66人，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年生产约300天，则项目生活垃圾产生量约9.9t/a。 生活垃圾有机物成分较高，含水率大，极易腐烂，影响环境卫生，可导致病原微生物的传播，同时还向大气释放出大量的氨、硫化物等污染物，据资料介绍，生活垃圾堆放时，仅有机挥发性气体就多达100多种，其中含有许多致癌、致畸物，新疆夏季炎热，垃圾在短时间内就会腐烂，使得垃圾污染情况更为严重，生活垃圾如不作妥善处理，将严重影响区域及周围环境。项目区生活垃圾经封闭式垃圾桶分类集中定点收集至厂区内封闭式垃圾箱，定期由喀什市环卫部门清运填埋处置。 （2）一般固废 项目生产固体废弃物主要是筛选出来的麦壳等渣料、去石机去除的沙石等颗粒物、除尘器收集的集尘和废包装袋。 沙石等属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中VI 900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，根据建设方提供资料，其产生量约为原料的万分之一，年处理原粮146666.6t，则沙石等约为14.66t/a，收集后外售至建材公司综合利用； 筛分出来的麦壳、渣料等属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中III 130-001-34农副食品加工过程中产生的粮食及食品加工废物，根据建设方提供资料，其产生量约为原料的0.6%，年处理原粮146666.6t，则麦壳、渣料等约为880t/a，收集粉碎后外售用于饲料加工。 除尘器收集的粉尘属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中VI 900-999-66非特定行业生产过程中产生的工业粉尘，收集量约为11.01t/a，分类集中收集后，灰尘部分由喀什市环卫部门清运填埋处置，面粉部分外售用于饲料加工。 项目小麦卸粮、拆包过程中会产生原料包装物，主要为包装袋，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中Ⅵ 900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，产生量约为1.3t/a，集中收集暂存于一般固废区，定期外售。 本项目固体废物排放详见表4-15。 表4-15 本项目固体废物排放一览表 名称 产生环节 属性 废物 代码 物理 性状 产生量t/a 贮存 方式 利用处置方式 和去向 生活垃圾 员工工作过程 一般固废 -- 固态 9.9 封闭式垃圾箱 定期由喀什市环卫部门清运填埋处置 除尘器收集粉尘 除尘器收集环节 一般固废 900-999-66 固态 11.01 固废存储区 分类集中收集后，灰尘部分由喀什市环卫部门清运填埋处置，面粉部分外售用于饲料加工。 废包装袋 小麦卸粮、拆包过程 一般固废 900-999-99 固态 1.3 集中收集后定期外售 麦壳、渣料 筛分 一般固废 130-001-34 固态 880 收集后外售用于饲料加工 沙石等 筛选 一般固废 900-999-99 固态 14.66 收集后外售用于铺路或制砖 （3）一般固废管理要求 ① 一般固体废物的处理优先考虑资源的再生利用，减少对环境的污染；② 一般固体废物与生活垃圾分别处置；③ 妥善处理产生的固体废物，不造成二次污染。 综上，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。 5、地下水、土壤防治措施 根据本项目运营期特点，本项目正常运行时无废水外排，不会对地下水、土壤产生影响，但生活废水管网若发生渗漏，污水下渗则有可能对会对土壤、地下水造成一定的不良影响。 本环评建议对项目区内的生活废水管网进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。运行期对生活废水管网加强管理，定期检修或者维护，及时发现可能存在的污水泄漏隐患，防止产生的废水渗入地下对土壤和地下水产生影响。 生产区、生活区地面、厂内运输道路等均进行硬化，未硬化区域建议辅助绿化。综上所述，本项目正常情况下不会对地下水、土壤造成污染影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险事故类型 本项目未涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的风险物质。项目风险主要为项目产生的面粉颗粒遇明火产生爆炸的风险。生产过程中，产生大量的面粉的极细的粉尘，当这些粉尘悬浮于空中，并达到很高的浓度时，比如每立方米空气中含有9.7g面粉时，一旦遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间就会燃烧起来，形成猛烈的爆炸，其威力不亚于炸弹。粉尘之所以会成为“炸药”，是因为粉尘具有较大的比表面积。与块状物质相比，粉尘化学活动性强，接触空气面积大，吸附氧分子多，氧化放热过程快。当条件适当时，如果其中某一粒粉尘被火点燃，就会发生爆炸，进而引起火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。 本项目的风险主要发生在生产和储运过程中。生产车间通风不畅或不合理，面粉颗粒在空气中聚集，可能引发爆炸；装车、车辆事故或碰撞以及原辅料和产品储存管理不善等易造成储运事故。 （2）风险防范措施 针对以上风险，本环评根据项目的实际情况，提出以下防范措施： ① 厂区总平面布局应符合事故防范要求，建筑物间距应符合防火规范，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道以及消防设备、设施的安置。 ② 加工车间杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是防爆型的，设置足够的灭火器。加工车间应防止电弧和电火花。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 ③ 加工车间除尘设施应保证正常运行，且加强车间通风。 ④ 加工车间所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。 ⑤ 企业应定期对职工进行防火、防爆专业知识的培训。 ⑥ 建设单位应制定有效防止爆炸及火灾的措施和操作规程。 ⑦ 建立项目加工车间设置有效的积尘清扫作业制度。 ⑧ 加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 （3）事故应急措施 ① 项目拟采取一系列事故防范措施，并制定完备的环境风险应急预案，针对可能发生的火灾爆炸事故制定具体的应急处理方案，使各工作人员在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 ② 建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 ③ 配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种报警装置，个人防护用品以及器材等。一旦发生火灾爆炸等事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。 （4）职工卫生防护措施 ① 建立健全职工卫生档案。 ② 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度。 ③ 定期进行职业卫生知识培训。 ④ 加强设施防护和防护用品，为劳动者提供符合卫生要求的防护用品。 ⑤ 建立健全职业病危害事故应急救援预案。 （5）风险结论 综上所述，本项目存在火灾、爆炸等事故风险，其环境风险影响范围主要集中在项目区内。项目拟采取一系列事故防范措施，并制定完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。本项目事故环境风险为可防控水平。 7、环保投资 项目总投资6000万元，其中环保投资为137.6万元，占建设项目总投资的2.29%，项目竣工后应按照《建设项目环境保护竣工验收规范》要求，进行自主验收，向环保部门提交本项目环境保护竣工验收备案的申请，经备案合格后方可投产运行。环保投资及“三同时”验收见表4-18。 表4-18 项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别 污染物 环保治理设备 投资费用万元 验收标准 施工期 废气 加强管理 2.5 无施工遗留环境问题 噪声 加强管理、减振 固废 分类收集，可回收利用的部分定期送废品回收站处理，其余送垃圾填埋场处置 运营期 废气 粉尘 （颗粒物） 除尘风网；集气管道+高压脉冲除尘器（处理效率99%）+1根15m排气筒（DA001）；各产尘点设置集气罩并配备末端除尘设施；密闭输送带或输送机等输送廊道；卸料点设置集气罩或密闭罩；路面硬化；加强车间通风。 115.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 废水 生活污水 经园区下水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理 2.0 / 噪声 机械噪声 设置减振设施、车间墙体隔声等 2.0 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 固废 一般固废 一般固废暂存区 10.0 不造成二次污染 生活垃圾 封闭式垃圾桶/垃圾箱 0.6 保持站区及周围环境整洁，不造成二次污染 风险防范 禁止明火。设置醒目标识牌；制定环境风险应急预案。 5.5 环境风险在可接受范围内 小计 137.6 -- 总投资 6000 -- 占项目总投资比例（%） 2.29 -- 8、排污许可信息填报要求 《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向喀什市生态环境管理部门申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 清理、制粉、打包过程有组织排放口（DA001） | 颗粒物 | 原粮接收、输送、清理、制粉、打包等过程中均设置除尘风网、高压脉冲除尘器对各产尘点产生的含尘废气进行净化处理。经高压脉冲除尘器净化处理后经1根15m高排气筒排放。另外要求各产尘点设置集气罩，不能有可见烟尘外逸；密闭输送带或输送机等输送廊道；卸料点设置集气罩或密闭罩。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h） |
|  | 生产车间 无组织排放 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度（1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经园区排水管网，最终进入喀什市第二污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 设置减振设施、车间墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 集中定点收集至厂区内的封闭垃圾箱，定期由喀什市环卫部门清运填埋处置。沙石等收集后外售建材公司利用；麦壳、渣料收集后外售用于饲料加工；废包装袋收集后定期外售；除尘器收集的粉尘分类集中收集后，灰尘部分由喀什市环卫部门清运填埋处置，面粉部分外售用于饲料加工。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 严格执行本报告提出的环境风险风险防范措施和事故应急措施，制定完善的风险应急预案并加强演练，将对环境的风险降到最低。 |
| 其他环境管理要求 其他环境管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“9谷物磨制”，属于登记管理。 2、应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 3、台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年。 |

# 六、结论

综上所述，项目运营期，只要在运营过程中切实落实污染治理措施，建立完善的管理制度，确保各污染物达标排放，保证各污染防治设施正常运行，其环境安全是有保证的。在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，将不会对周边环境质量产生明显不良影响。因此，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.312t/a | / | 0.312t/a | +0.312t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 792m³/a | / | 792m³/a | +792m³/a |
|  | COD | / | / | / | 0.277t/a | / | 0.277t/a | +0.277t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0277t/a | / | 0.0277t/a | +0.0277t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.9t/a | / | 9.9t/a | +9.9t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 11.01t/a | / | 11.01t/a | +11.01t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1.3t/a | / | 1.3t/a | +1.3t/a |
|  | 麦壳、渣料 | / | / | / | 880t/a | / | 880t/a | +880t/a |
|  | 沙石等 | / | / | / | 14.66t/a | / | 14.66t/a | +14.66t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水用水

3190

喀什市第二污水处理厂

损耗264

生产润麦用水

用水 2200

生活用水

排水792

消耗 198

用水 990

排水管网

进入小麦 1936

噪声

设备安装

工程验收

运行

固废

废水、固废

噪声

噪声粉尘

原粮（毛粮）

过磅

卸粮

筛选

计量入原粮库

入配麦仓配麦

筛选、去石、磁选

打麦

筛选、去石

精选

着水、入润麦仓

磁选

打麦

筛选

磁选

刷麦

吸风分离

喷雾着水

入净麦柜

净麦入磨

筛理

磁选

配粉

成品库房

打包

原粮接收

清理过程

小麦清

理过程

制粉过程

打包

副产品：麸皮、次粉

粉尘噪声

粉尘噪声固废

粉尘噪声

高压脉冲除尘器

粉尘

固废

噪声

粉尘

噪声

粉尘

固废

噪声

粉尘

固废

噪声

粉尘

固废

噪声

粉尘

固废

噪声

粉尘

噪声

粉尘

高压脉冲除尘器

高压脉冲除尘器

图例：

噪声监测点

TSP监测点

1#

N

厂房

厂房

项目区

厂房

4#

2#

1#

3#

道路